## Slide 1: PréDiction adaptative de mesures (voir wiki)

## Slide 2: CHAPITRES
01
02
CONTEXTE – BESOINS - REPONSE
03
04
05
METHODOLOGIE
ANALYSE DES DONNEES
PREDICTEURS UNITAIRES
APPRENTISSAGE
07
MISE EN OEUVRE
08
RESULTATS
09
BOUCHER LES TROUS
ANNEXE
AUTRES MESURES

## Slide 3
Contexte – Besoins - réponse
01

## Slide 4
Besoin
  Prédire les mesures NO2 et O3 et PM10 sur un horizon de 1 à 5h pour
    Disposer de mesures en temps réel pour les applications avales (compenser les retards liés aux chaînes de traitements)
    « Boucher les trous »
  Disposer d’un algorithme générique (auto-apprentissage)
  Avoir une approche évolutive (intégration de nouveaux prédicteurs)
Données d’essai
  Relevés horaires bruts sur 2 ans 2014-2015 de différentes stations de mesures
01 Contexte - Besoins

## Slide 5
Stations de mesures
    AixA : Ecole d’art (urbain) (NO2, O3, PC)
    AixC : Aix Roi René (trafic) (NO2, PC)
    AixP : Aix Platanes (péri-urbain) (O3)
    Cinq : Marseille 5 avenues (Urbain) (NO2, O3, PC)
    Marg : Marseille Marguerite (Urbain)
    Raba : Marseille Rabato (trafic) (NO2, PC)
    Stlo : Maseille Saint-Louis (Urbain) (NO2)
    Plom : Marseille Plombières (Trafic) (NO2)
Polluants mesurés (et paramètres influents)
  NO2 : Trafic, Vent
  O3 : UV, Température, Vent, Trafic (inverse)
  PM10 : Trafic, Chauffage, Hauteur de la couche limite, Vent, Industrie
01 Contexte - Besoins

## Slide 6
Mise en place d’un service d’accès aux données
  Prédiction de l’évolution des mesures à différentes échelles de temps
  Mise en forme des données (filtrage, tendance)
  Validité des données (précision, écart)
  Indicateurs sur les données (historique, moyennes, écart-type, statistiques)
Mise en place d’une méthodologie originale de prédiction
  Pas de modèle
  Construite sur l’historique
  Centrée massivement sur des fonctions d’apprentissage
  Indépendante des types de mesures
02 Réponse
Fonctions de traitement (externe)
Service d’accès
mesure
utilisation
environnement

## Slide 7
02 Positionnement des travaux
Mesures
Inventaires
Enquêtes / analyses
Structuration / indexation / archivage
Services d’accès aux données brutes
Prédiction
Modélisation
Traitements statistiques
Génération d’informations de synthèse
Services d’accès aux informations
Ouverture aux
utilisateurs
Données / informations
Externes
(cartographie, trafic, météo, activités….)
Clients et Applications
Prédiction (compléments)
  Intégration dans des fonctions à valeur ajoutée
  Fonctions de spatialisation
  Adaptation en fonction des informations à produire
    Ex. meilleure prédiction avec un taux d’erreur donné
    Ex. prédiction sur une période longue avec des échelles de temps adaptées (horaire, journalière, hebdo…)
Demandes clients
Service d’accès (amélioration)
  Mise en place d’un accès aux données temps réel (ex 1/4 heure)
Qualité mesure (amélioration)
  Génération des données manquantes

## Slide 8
Methodologie
02

## Slide 9
Démarche
  Analyse des données
    Analyse fréquentielle
    Paramètres influents
  Essais et validation sur l’ensemble des mesures des stations
Algorithme
  Préparation des données (filtrage)
  Prédictions unitaires (régression) en concurrence (mécanismes simples/complexes et ajustables)
  Mesure d’efficacité des prédictions (écart prédiction/réel)
  Calcul de prédictions de synthèse suivant des algorithme d’optimisation
  Calcul de la prédiction optimale à partir des prédictions de synthèse
  Ajustement des algorithmes de prédiction par apprentissage
02 Methodologie

## Slide 10
02 Methodologie
Prédicteur 1
Filtrage
Estimateur 2
Optimisation / prédicteurs
Prédicteur unitaire
X(n-1)
Xres1(n, n+5)
Xopti1(n, n+5)
-
Coef.
Coef.
Apprentissage par renforcement
-
Filtrage
  Suppression du « bruit »
Prédicteurs unitaires
  Régression / historique
  Ajustable par paramètre
  Corrélation / paramètre externe (ex. vent)
  Modèle (si existant)
Mesure d’efficacité
  Ecart donnée réelle / estimée
Optimisation
  Pondération / prédicteur (algorithme d’optimisation)
  Pondération / algorithme
Apprentissage
  Ajustement des paramètres en fonction de l’efficacité
  Optimisation des algorithmes d’apprentissage par apprentissage
Ecart
Ecart
Mesure (n-1)
Mesure prédite (n, n+5)
Apprentissage par renforcement
Apprentissage par renforcement
Apprentissage Algo 1
Coef.
Ecart
Apprentissage
Prédicteur optimal
-
Optimisation / prédicteurs
Prédicteur de synthèse

## Slide 11
Structuration
P1
P2
P21
P22
22 Prédicteurs élémentaires simples (ex. moyenne, tangente) ou complexes fournissent chacun une prédiction de t+1 à t+5
S1
S2
S19
S20
20 Prédicteur de synthèse choisissent les meilleures données suivant un algorithme d’optimisation spécifique
Algorithme 1
Algorithme de synthèse
La valeur optimale est construite à partir des 20 valeurs de synthèse
Valeur prédite
Valeur mesurée
Ecart prédiction
Ecart prédiction

## Slide 12
Analyse des données
03

## Slide 13
Besoin de filtrage
  « bruit » important (variation rapide d’une heure à l’autre)
  Analyse fréquentielle non exploitable
Filtres utilisés (réduit les pics)
  Filtre simple (ordre 1) -> limite les retards (déphasage)
  Filtre « passe bas » -> élimine les hautes fréquences
03 Analyse des données
NO2
O3
PC

## Slide 14
Analyse fréquentielle (sur données filtrées)
  Utilisation de la transformée de Fourier rapide
  Fréquences identifiées : 12h, 24h, semaine
03 Analyse des données
Données non filtrées
(horizon identique)

## Slide 15
Caractéristiques pertinentes
  L’heure de la journée
    2 pics/j -> freq 12h et 24h
    Décalage des deux ½ période -> explique les freq 6h, 8h, 34h
  Le jour de la semaine
    2 groupes lundi à samedi et dimanche/férié -> freq semaine
Autres caractéristiques
  Variations de fréquence supérieure à la journée (ex. annuelles)
  Variations de fréquence faible (sur quelques heures) ex. vent
03 Analyse des données
2014 - 2015
NO2

## Slide 16
Courbes similaires
  Inversé pour O3
03 Analyse des données
2014 - 2015
PC
O3

## Slide 17
Mesure de corrélation entre mesures
  Utilisation du coefficient linéaire de Bravais-pearson sur une fenêtre
    r(X,Y) = covariance(X,Y)/écart-type(X)*écart-type(Y) -> r=0 : non linéaire, r=1 linéaire
Résultat
  Taille fenêtre :
    Trois essais : 6h, 10h et 24h
  Corrélation :
    Coefficient R > 0,5 en moyenne sur toutes les séries
03 corrélation entre mesures
Exemple sur fenêtre de 24h

## Slide 18
Exemple de corrélation sur une journée
03 Analyse des données
Aix A – Aix C
Aix C - Cinq
Aix C - Plom
Cinq - Plom
Raba - Cinq
Stlo - Cinq
Aix A – Aix C
Aix A – Plom
Aixa
Aix A – Aix C
PC
Aix C - Cinq
PC
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2 – O3
Aix A – Aixp
O3
Aixp - Cinq
O3
PC – O3

## Slide 19
Forte corrélation entre vent et mesures
  N2AIXA - 50/VitesseF (pour VitesseF > 0,8 m/s)
  O3AIXP – 30*VitesseF (pour VitesseF < 3,3)
  PCAIXA - 50/VitesseF (pour VitesseF > 0,8 m/s)
03 Impact de la vitesse vent
PCAIXA
N2AIXA
O3AIXP

## Slide 20
Predicteurs unitaires
04

## Slide 21
Prédicteur de référence
  Les plus simples :
    Xres1(n) = X(n-1) + REF_PENTE * ( X(n-1) – X(n-2) ) -> maintien de la pente
    Xres2(n) = Moyenne (24 dernières heures)
  Présence de deux autres : prédicteurs (filtré et non filtré) de l’horizon h+1
  Permet de calibrer les autres prédicteurs
Prédicteur par analogie
  Recherche des séquences les plus similaires
  Utilisation des valeurs futures des séquences les plus similaires
Prédicteur par paramètre
  Identification de paramètres caractéristiques
  Recherche des séquences avec les paramètres caractéristiques les plus similaires
  Utilisation des valeurs futures des paramètres des séquences les plus similaires
  Calcul de trajectoire future à partir des paramètres estimés
Prédicteurs externes
  Intégration de paramètres influents (ex. vent)
Autres prédicteurs à étudier et à tester
  Utilisation de modèles simples ??
04 Prédicteurs

## Slide 22
Apprentissage
05

## Slide 23
Choix des meilleurs prédictions
  Meilleure prédiction = moyenne pondérée des prédicteurs (« coef prédicteur»)
    > pr() de pondération, somme des coef = 1
  Paramètre j de « horizon prédiction »
    Xretenu(n) = pr(1)*Xpred1(n)+…+pr(k)*Xpredk(n)
    Xretenu(n+j) = pr(1)*Xpred1(n+j)+…+pr(k)*Xpredk(n+j)
  Coefficient pr() ajusté par apprentissage (plusieurs algorithmes en parallèle)
Structure à deux niveaux
  Niveau 1 : Prédicteur de synthèse construit à partir des prédicteurs élémentaires avec une stratégie donnée
  Niveau 2 : Prédicteur optimal construit à partir des prédicteurs de synthèse
05 Optimisation efficacité

## Slide 24
Mesure d’efficacité du résultat
  Mesure effectuée a posteriori (comparaison prévu/réel) pour ajuster les paramètres
  Identique à la mesure d’écart entre deux séquences avec pondération « mémoire »
  Mesure sur une valeur :
    Ecart (X2(n)) = valeur_absolue(X(n) – X2(n))
  Mesure sur un horizon de prédiction
    Coefficient he() de pondération -> « horizon de prédiction » (somme des coef = 1)
    Ecart_horizon (X2) = racine_carré( he(1)*(X(n)-X2(n))**2 +….+he(j)*(X(n+j)-X2(n+j))**2)
06 Ajustement par apprentissage

## Slide 25
Mise en oeuvre
07

## Slide 26: Classe prédicteur
Initialisation
  chargement bibliothèque,
  chargement des données stockées (b_pred*, coef_predicteur, memoire_moyenne_ana, buffer)
Méthodes avec prédiction
  Prediction : valeurs predites (5 valeurs pour date courante+1 à date courante+5)
  Prediction filtré : valeurs prédites filtrées (4 valeurs)
Méthodes complémentaires sans prédiction (utilise les résultats de la dernière prédiction)
  Info date : date de la dernière mesure
  Tendance : écart entre la moyenne des 2 dernières et des 2 prochaines heures
  Historique : valeurs passées (24 valeurs)
  Historique filtré : valeurs passées filtrées (23 valeurs)
  Ecart moyen : moyenne des écarts absolus des 5 dernières prédictions pour un horizon donné
  Ecart moyen filtré : idem pour les données filtrées
  Ecart moyen relatif - > idem que les deux précédents pour la moyenne des écarts relatifs
  Ecart tendance : moyenne des écarts absolus des 3 dernières tendances
Pour les méthodes de prédiction
  Option reset : réinitialisation des paramètres
  Calcul (et stockage) des valeurs prédites si non encore calculées
  Pas de prédiction si les données d’entrée sont hors intervalle ou décalées
  Prédiction faite mais non transmise si historique insuffisant (moins de 5 valeurs)

## Slide 27
Resultats station AIXA
(voir exemple video)
08

## Slide 28: Exemple sur 900 valeurs N2AIXA (Ecart moyen h+1 et h+5)
Prédicteurs de base
  Référence
    Moyenne 5h : 13,13 / 18,93
    Moyenne 24h : 15,35 / 16,60
    Pente : 8,9 / 21,53
    Prédiction h-1 : 9,02 / 11,37
    Prédiction h-1 filtrée : 9,23 / 11,37
  Analogie
    Varie de 6,56 à 7,02 / 11,31 à 11,70
  Paramètre
    Varie de 8,28 à 9,66 / 13,02 à 14,23
  Vent
    Varie de 10,28 à 12,38 / 13,52 à 14,36
Prédicteurs composites
  Varie de 6,72 à 6,77 / 10,95 à 11,11
  Varie de 6,67 à 6,79 / 10,69 à 11,07(sans vent)
Prédicteur de synthèse
  6,66 / 11,05
  6,66 / 10,80 (sans vent)
Résultats prédicteurs
h+1
h+5

## Slide 29: Exemple sur 900 valeurs PCAIXA (Ecart moyen h+1 et h+5)
Prédicteurs de base
  Référence
    Moyenne 24h : 8,68 / 9,63
    Pente : 5,5 / 10,96
    Prédiction h-1 : 5,68 / 7,46
    Prédiction h-1 filtrée : 5,59 / 7,46
  Analogie
    Varie de 4,06 à 4,52 / 7,6 à 7,85
  Paramètre
    Varie de 5,12 à 6,02 / 7,98 à 9,99
  Vent
    Varie de 7,03 à 8,31 / 12,01 à 13,14
Prédicteurs composites
  Varie de 4,24 à 4,31 / 7,14 à 7,35
  Varie de 4,17 à 4,26 / 6,99 à 7,36 (sans vent)
Prédicteur de synthèse
  4,25 / 7,18
  4,19 / 7,07 (sans vent)
Résultats prédicteurs

## Slide 30: Exemple sur 900 valeurs O3AIXA (Ecart moyen h+1 et h+5)
Prédicteurs de base
  Référence
    Moyenne 24h : 16,86 / 18,96
    Pente : 7,80 / 19,35
    Prédiction h-1 : 9,47 / 14,39
    Prédiction h-1 filtrée : 9,61 / 14,39
  Analogie
    Varie de 7,06 à 8,36 / 15,57 à 16,17
  Paramètre
    Varie de 8,67 à 9,49 / 15,79 à 18,26
  Vent
    Varie de 11,23 à 12,23 / 16,68 à 18,80
Prédicteurs composites
  Varie de 6,80 à 7,30 / 13,28 à 13,59
  Varie de 6,80 à 7,28 / 13,32 à 14,04 (sans vent)
Prédicteur de synthèse
  6,93 / 13,34
  6,96 / 13,76 (sans vent)
Résultats prédicteurs

## Slide 31
08 Prédiction globale
Prévision 1h
Bleu : mesure vert : estimé
N2AixA (juin <->octobre)
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévision 03/10 : écart moyen 6,88
  Prévision 31/10 : écart moyen 6,68 (23%)
  Prévision filtrée 31/10 : écart moyen 1,89 (6,4%)
Version 03/10
Version 31/10
Version 31/10
Données filtrées
Version juin

## Slide 32
08 Prédiction globale
Bleu : mesure vert : estimé
Prévision 5h
N2AixA (juin <->octobre)
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 03/10 : écart moyen 12,43
  Prévision 31/10 : écart moyen 11,05 (37%)
  Prévision filtrée 31/10 : écart moyen 8,35 (28%)
Version 03/10
Version 31/10
Version 31/10
Données filtrées
Version juin

## Slide 33
08 Prédiction globale
Bleu : mesure
PC – Aixa
(30 – 900)
(200 – 300)
Prévision 5h
Prévision 1h
Prévision 1h : Écart : 4,29
Prévision 5h : Écart : 7,78
Version 03/10
Version 29/10
Version 03/10
Prévision 1h : Écart : 4,25
Prévision 5h : Écart : 7,14

## Slide 34
08 Prédiction globale
Bleu : mesure
O3 – Aixa
(30 – 900)
(200 – 300)
Prévision 5h
Prévision 1h
Version 03/10
Prévision 1h : Écart : 6,78
Prévision 5h : Écart : 14,25

## Slide 35
Prise en compte des parametres meteo
09

## Slide 36: Impact prédictEUR vent
Version 03/10
Avec pred vent
Résultats globaux (N2AIXA sur 900 heures) :
  Sans vent
    Prévison 1h : écart moyen 6,88
    Prévision 5h : écart moyen 12,43
  Avec vent
    Prévison 1h : écart moyen 6,66 (gain : 3,2%)
    Prévision 5h : écart moyen 11,09 (gain : 3,5%)
Avec pred vent

## Slide 37: Impact prédictEUR vent
Avec pred vent
Résultats globaux (PCAIXA sur 900 heures) :
  Sans prédiction vent
    Prévison 1h : écart moyen 4,29
    Prévision 5h : écart moyen 7,78
  Avec prédiction vent
    Prévison 1h : écart moyen 4,27 (gain 0,5%)
    Prévision 5h : écart moyen 7,41 (gain 4,8%)
Avec pred vent
Version 03/10

## Slide 38: Impact prédictEUR vent
Avec pred vent
Avec pred vent
Version 03/10
Résultats globaux (PCSTLO sur 900 heures) :
  Sans prédiction vent
    Prévison 1h : écart moyen 5,42
    Prévision 5h : écart moyen 11,77
  Avec prédiction vent
    Prévison 1h : écart moyen 5,61 (dégradation 3,5%)
    Prévision 5h : écart moyen 11,50 (gain 2,3%)

## Slide 39: Impact prédictEUR vent
Version 29/08
Version 29/08
Avec pred vent
Avec pred vent
Résultats globaux (O3AIXA sur 900 heures) :
  Sans prédiction vent
    Prévison 1h : écart moyen 6,78
    Prévision 5h : écart moyen 14,25
  Avec vent
    Prévison 1h : écart moyen 6,75 (gain 0,4%)
    Prévision 5h : écart moyen 13,65 (gain 4,2%)

## Slide 40
Résultats autres stations
Annexe

## Slide 41
08 Prédiction globale
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
Prévision 5h
N2AixC
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart : 5,12
  Prévison 2h : Ecart : 7,17
  Prévison 3h : Ecart : 8,25
  Prévison 4h : Ecart : 8,82
  Prévision 5h : Ecart : 9,79
Version 03/10
Version 03/10

## Slide 42
08 Prédiction globale
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
N2Plom
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart moyen: 11,93
  Prévison 2h : Ecart moyen: 15,28
  Prévison 3h : Ecart moyen: 17,81 (22%)
  Prévison 4h : Ecart moyen: 20,57
  Prévision 5h : Ecart moyen : 21,79
Prévision 5h
Version 03/10

## Slide 43
08 Prédiction globale
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
N2Cinq
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart moyen 3,94
  Prévison 2h : Ecart moyen 5,86
  Prévison 3h : Ecart moyen 7,14
  Prévison 4h : Ecart moyen 7,99
  Prévision 5h : Ecart moyen 8,69
Prévision 5h
Version 03/10

## Slide 44
08 Prédiction globale
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
N2Raba
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart : 9,36
  Prévision 2h : Ecart : 13,05
  Prévision 3h : Ecart : 15,55
  Prévision 4h : Ecart : 17,14
  Prévision 5h : Ecart : 18,10
Prévision 5h

## Slide 45
08 Prédiction globale
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
N2Stlo
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart : 6,45 21%
  Prévision 2h : Ecart : 8,98
  Prévision 3h : Ecart : 10,58
  Prévision 4h : Ecart : 12,05
  Prévision 5h : Ecart : 13,15
Prévision 5h
Version 03/10

## Slide 46
08 Prédiction globale
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
O3CINQ
Prévision 5h
Version 03/10
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart : 6,89 17%
  Prévision 2h : Ecart : 10,17
  Prévision 3h : Ecart : 12,29
  Prévision 4h : Ecart : 13,81
  Prévision 5h : Ecart : 15,18 36%
Version 03/10

## Slide 47
08 Prédiction globale
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
PCSTLO
Prévision 5h
Version 03/10
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart : 5,42 22%
  Prévision 2h : Ecart : 8,20 32%
  Prévision 3h : Ecart : 9,92 38%
  Prévision 4h : Ecart : 11,04 42%
  Prévision 5h : Ecart : 11,77 44%