## Slide 1: Prédiction adaptative de mesures
Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France. Pour voir une copie de cette licence, visitez http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/ ou écrivez à Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

## Slide 2: Sommaire
01
02
CONTEXTE – BESOINS - REPONSE
03
04
05
METHODOLOGIE
ANALYSE DES DONNEES
PREDICTEURS UNITAIRES
06
07
08
BOUCHER LES TROUS
ANNEXE
PREDICTEURS COMPOSITES
- APPRENTISSAGE
MISE EN OEUVRE
RESULTATS

## Slide 3
Contexte – Besoins - réponse
01

## Slide 4: Contexte - Besoins
Besoins
  Prédire les mesures NO2 et O3 et PM10 sur un horizon de 1 à 5h pour
    Disposer de mesures en temps réel pour les applications avales (compenser les retards liés aux chaînes de traitements)
    « Boucher les trous »
  Disposer d’un algorithme générique (auto-apprentissage)
  Mettre en place un système peu couteux (temps de traitement, mémoire)
  Avoir une approche évolutive (intégration de nouveaux prédicteurs)
Données d’essai
  Relevés horaires bruts sur 2 ans 2014-2015 de différentes stations de mesures
  Caractéristiques :
    Données non prévisibles (pas de modèle faible échelle de temps et faible résolution spatiale)
    Bruit important (pas d’harmoniques identifiés par FFT)
    Variations importantes et aléatoires
01

## Slide 5: Contexte – Besoins (Cont’d)
01
Stations de mesures
    AixA : Ecole d’art (urbain) (NO2, O3, PC)
    AixC : Aix Roi René (trafic) (NO2, PC)
    AixP : Aix Platanes (péri-urbain) (O3)
    Cinq : Marseille 5 avenues (Urbain) (NO2, O3, PC)
    Marg : Marseille Marguerite (Urbain)
    Raba : Marseille Rabato (trafic) (NO2, PC)
    Stlo : Maseille Saint-Louis (Urbain) (NO2)
    Plom : Marseille Plombières (Trafic) (NO2)
Polluants mesurés (et paramètres influents)
  NO2 : Trafic, Vent
  O3 : UV, Température, Vent, Trafic (inverse)
  PM10 : Trafic, Chauffage, Hauteur de la couche limite, Vent, Industrie

## Slide 6: Contexte – Besoins (Cont’d)
01
Mise en place d’un service d’accès aux informations de synthèse
  Prédiction de l’évolution des mesures à différentes échelles de temps
  Mise en forme des données (filtrage, tendance)
  Validité des données (précision, écart)
  Indicateurs sur les données (historique, moyennes, écart-type, statistiques)
Mise en place d’une méthodologie originale de prédiction
  Pas de modèle
  Construite sur l’historique
  Centrée massivement sur des fonctions d’apprentissage
  Indépendante des types de mesures
Fonctions de traitement (externe)
Service d’accès
mesure
utilisation
environnement
Informations de synthèse

## Slide 7: Contexte – Besoins (Cont’d)
01
Prédiction (compléments)
  Intégration dans des fonctions à valeur ajoutée
  Fonctions de spatialisation
  Adaptation en fonction des informations à produire
    Ex. meilleure prédiction avec un taux d’erreur donné
    Ex. prédiction sur une période longue avec des échelles de temps adaptées (horaire, journalière, hebdo…)
Qualité mesure (amélioration)
  Génération des données manquantes
Mesures
Inventaires
Enquêtes / analyses
Structuration / indexation / archivage
Services d’accès aux données brutes
Prédiction
Modélisation
Traitements statistiques
Génération d’informations de synthèse
Services d’accès aux informations
Ouverture aux
utilisateurs
Données / informations
Externes
(cartographie, trafic, météo, activités….)
Clients et Applications
Demandes clients

## Slide 8
Methodologie
02

## Slide 9: Méthodologie
02
Principe
  Appliquer les méthodes de Machine Learning aux systèmes dynamiques
Application
  Utilisation de prédicteurs multiples (K-NN, MCR pour les modèles ARMA)
  Apprentissage et prédiction à chaque pas de temps
  Optimisation de la prédiction (Q-Learning)
Principe du machine learning

## Slide 10: Méthodologie (Cont’d)
02
Démarche
  Analyse des données
    Analyse fréquentielle
    Paramètres influents
  Essais et validation sur l’ensemble des mesures des stations
Algorithme
  Préparation des données (filtrage)
  Prédictions unitaires (régression) en concurrence (mécanismes simples/complexes et ajustables)
  Mesure d’efficacité des prédictions (écart prédiction/réel)
  Calcul de prédictions composites suivant des algorithme d’optimisation
  Calcul de la prédiction de synthèse à partir des prédictions composites
  Ajustement des algorithmes de prédiction par apprentissage

## Slide 11: Méthodologie
02
Filtrage
  Suppression du « bruit »
Prédicteurs unitaires
  Régression / historique
  Ajustable par paramètre
  Corrélation / paramètre externe (ex. vent)
  Modèle (si existant)
Mesure d’efficacité
  Ecart donnée réelle / estimée
Optimisation
  Pondération / prédicteur (algorithme d’optimisation)
  Pondération / algorithme
Apprentissage
  Ajustement des paramètres en fonction de l’efficacité
  Optimisation des algorithmes d’apprentissage par apprentissage
Prédicteur 1
Filtrage
Estimateur 2
Optimisation / prédicteurs
Prédicteur unitaire
X(n-1)
Xres1(n, n+5)
Xopti1(n, n+5)
-
Coef.
Coef.
Apprentissage par renforcement
-
Ecart
Ecart
Mesure (n-1)
Mesure prédite (n, n+5)
Apprentissage par renforcement
Apprentissage par renforcement
Apprentissage Algo 1
Coef.
Ecart
Apprentissage
Prédicteur de synthèse
Optimisation / prédicteurs
Prédicteur composite
-

## Slide 12: Méthodologie - Structuration
02
22 Prédicteurs unitaires simples (ex. moyenne, tangente) ou complexes fournissent chacun une prédiction de t+1 à t+6
20 Prédicteurs composites choisissent les meilleures données suivant un algorithme d’optimisation spécifique
La valeur optimale est construite à partir des 20 valeurs de prédiction composites
U1
U2
U21
U22
C1
C2
C19
C20
Algorithme 1
Algorithme de synthèse
Valeur prédite
Valeur mesurée
Ecart prédiction
Ecart prédiction

## Slide 13
Analyse des données
03

## Slide 14: Analyse des données
03
Besoin de filtrage
  « bruit » important (variation rapide d’une heure à l’autre)
  Analyse fréquentielle non exploitable
Filtres utilisés (réduit les pics)
  Filtre simple (ordre 1) -> limite les retards (déphasage)
  Filtre « passe bas » -> élimine les hautes fréquences

## Slide 15: Analyse des données (cont’d)
03
Analyse fréquentielle (sur données filtrées)
  Utilisation de la transformée de Fourier rapide
  Fréquences identifiées : 12h, 24h, semaine
Données non filtrées
(horizon identique)
Données filtrées

## Slide 16: Analyse des données (cont’d)
03
Caractéristiques pertinentes
  L’heure de la journée
    2 pics/j -> freq 12h et 24h
    Décalage des deux ½ période -> explique les freq 6h, 8h, 34h
  Le jour de la semaine
    2 groupes lundi à samedi et dimanche/férié -> freq semaine
Autres caractéristiques
  Variations de fréquence supérieure à la journée (ex. annuelles)
  Variations de fréquence faible (sur quelques heures) ex. vent

## Slide 17: Analyse des données (cont’d)
03
Courbes similaires
  Inversé pour O3
PC
O3

## Slide 18: Corrélation entre mesures
03
Mesure de corrélation entre mesures
  Utilisation du coefficient linéaire de Bravais-pearson sur une fenêtre
    r(X,Y) = covariance(X,Y)/écart-type(X)*écart-type(Y) -> r=0 : non linéaire, r=1 linéaire
Résultat
  Taille fenêtre :
    Trois essais : 6h, 10h et 24h
  Corrélation :
    Coefficient R > 0,5 en moyenne sur toutes les séries
Exemple sur fenêtre de 24h

## Slide 19: Analyse des données (cont’d)
03
Corrélation importante entre les différentes mesures
Aix A – Aix C
Aix C - Cinq
Raba - Cinq
Aix A – Aix C
Aix A – Plom
Aix A – Aix C
PC
Aix C - Cinq
PC
NO2
NO2
NO2
Stlo - Cinq
NO2
NO2
Aix C - Plom
NO2
Cinq - Plom
NO2
Aixa
NO2 – O3
Aix A – Aixp
O3
Aixp - Cinq
O3
PC – O3

## Slide 20: Impact de la vitesse vent
03
Forte corrélation entre vent et mesures
  N2AIXA - 50/VitesseF (pour VitesseF > 0,8 m/s)
  O3AIXP – 30*VitesseF (pour VitesseF < 3,3)
  PCAIXA - 50/VitesseF (pour VitesseF > 0,8 m/s)
PCAIXA
N2AIXA
O3AIXP

## Slide 21: Impact des modélisations
03
Faible corrélation entre modélisations et mesures
  PCCINQ

## Slide 22: Analyse des pics
03
Pics non prévisibles (pas de pente)
-> réduction de la hauteur des pics
* réduction variance
* Augmentation du biais

## Slide 23
Predicteurs unitaires
04

## Slide 24: Prédicteurs unitaires
04
Prédicteur de référence (permet de calibrer les autres prédicteurs)
  Les plus simples :
    Xres1(n) = X(n-1) + REF_PENTE * ( X(n-1) – X(n-2) ) -> maintien de la pente
    Xres2(n) = Moyenne (5 ou 24 dernières heures)
  Présence de deux autres prédicteurs (filtré et non filtré) de l’horizon h+1
Prédicteur par analogie
  Recherche des séquences les plus similaires
  Utilisation des valeurs futures des séquences les plus similaires
Prédicteur par paramètre
  Identification de paramètres caractéristiques (mini / maxi)
  Recherche des séquences avec les paramètres caractéristiques les plus similaires
  Utilisation des valeurs futures des paramètres des séquences les plus similaires
  Calcul de trajectoire future à partir des paramètres estimés
Prédicteurs externes
  Prédicteur vent : corrélation avec les prévisions de vent
  Prédicteur modèle : corrélation avec les prévisions issues des modélisations
Prédicteurs ARMA
  Utilisation de modèles simples (type ARMA avec estimation des paramètres par Moindres Carrés Simple / Récursifs)

## Slide 25: Prédicteurs unitaires (cont’d)
04
Prédicteur par analogie
  Exemples de plus mauvaises prédictions (n+1)
Synthèse écarts
  90% des écarts <20
  75% des écarts <10
Point à prédire
Profondeur : 8
Orange, gris : meilleures trajectoires trouvées
Pondération faible
Pondération forte
23h
Pareto des écarts

## Slide 26: Prédicteurs unitaires (cont’d)
04
Prédicteur par paramètre
  Pour un instant t
    Identification des k derniers points caractéristiques
  Recherche dans l’historique des séquences avec les écarts de points caractéristiques (y compris point courant) les plus proches (et même jour de semaine)
  Estimation des deux prochains points caractéristiques à partir de ces séquences proches (moyenne)
  Génération d’une trajectoire passant par ces points prédits (Spline 3)
Pic matin :
Heure
Amplitude
Pic soir :
Heure
Amplitude
Creux nuit :
Heure
Amplitude
Creux jour:
Heure
Amplitude
Point courant
Point passé 1
Point passé 2
Point prédit 2
Point prédit 1

## Slide 27: Prédicteurs unitaires (cont’d)
04
Prédicteur Vent
  prédicteur linéaire lié à VV ou 1/VV (Mesure corrélation de Xj avec VV)
  Complément aux autres prédicteurs : priorisation des séquences trouvées qui minimisent les écarts de vitesse de vent
    Tri des séquences (prédicteurs analogie et paramètre) en fonction des écarts avec Vvent
  Autre option ? : définir une loi pour corriger les résultats des prédictions avec un ajustement adaptatif des coef liés
Prédicteur Modèle (idem vent)
  prédicteur linéaire lié au résultats de modélisation (Mesure corrélation de Xj avec MOD)

## Slide 28: Prédicteurs unitaires (cont’d)
04
Prédicteur ARMA
  Utilisation d’un modèle auto-régressif
  x(t) = a1 x(t-p) + a2 x(t-p+1) +…+ ap x(t-1)
Méthode
  Moindre carré
  Moindre carré récursif

## Slide 29
Predicteurs composites - Apprentissage
05

## Slide 30: Optimisation efficacité
05
Variable d’optimisation
  Erreur de prévision absolue : e(t) = x(t) – xpred(t) ou relative er(t) = [x(t) – xpred(t)] / x(t)
Critère d’optimisation
  Biais (Mean Error) : 1/n
  Variance (Error Variance) : 1/n ²
  Erreur quadratique (Mean Square Error) : 1/n -> MSE = EV + ME ²
    Erreur type (Root Mean Square Error) :
    Erreur quadratique relative (Mean Square Percentage Error) : 1/n
    Erreur relative type (Root Mean Square Percentage Error) :
  Erreur absolue (Mean Absolute Error) : 1/n
    Erreur absolue relative (Mean Absolute Percentage Error) : 1/n
  Corrélation (Pearson Correlation Coefficient) : V(x,xpred) / /
Critères utilisé
  L’erreur absolue est préférée à l’erreur relative
    Présence importante de valeurs nulles
  L’erreur moyenne absolue est préférée à l’erreur moyenne quadratique
    Présence de «pics» non prévisibles (l’erreur quadratique privilégie les fortes valeurs)
  -> utilisation de MAE pour l’optimisation
  -> utilisation du PCC pour la mesure

## Slide 31: Optimisation efficacité (cont’d)
05
Choix des meilleurs prédictions
  Meilleure prédiction = moyenne pondérée des prédicteurs (« coef prédicteur»)
  Paramètre j de « horizon prédiction »
  Coefficient pr() ajusté par apprentissage
Structure à deux niveaux
  Niveau 1 : Prédicteurs composites construits à partir des prédicteurs unitaires avec une stratégie donnée
  Niveau 2 : Prédicteur de synthèse construit à partir des prédicteurs composites
Stabilité
  Garantie par la présence de prédicteurs de référence (ex. moyenne mobile)

## Slide 32: Ajustement par apprentissage
05
Mesure d’efficacité du résultat
  Mesure effectuée a posteriori (comparaison prévu/réel) pour ajuster les paramètres
  Identique à la mesure d’écart entre deux séquences avec pondération « mémoire »
  Mesure sur une valeur :
  Mesure sur un horizon de prédiction
Méthode d’apprentissage
  Classement des meilleurs prédicteurs (instant t ou moyenne t et t-1)
  Stratégie 1 : A chaque nouvelle prédiction -> modification de 14% des coefs
  Stratégie 2 : -> affectation du coef en fct du rang
  Stratégie 3 : -> affectation d’un coef lié à l’écart mesuré à t-1

## Slide 33: Ajustement par apprentissage (cont’d)
05
Choix des prédicteurs
  Limitations aux prédicteurs avec les meilleurs résultats :
    Choix d’un nombre de prédicteurs à conserver
    Calcul de la MAE sur un horizon donné
    Mise à 0 du coefficient pour les prédicteurs avec MAE la plus faible
Calcul de la prédiction optimale
  Calcul de l’efficacité de chaque prédicteur sur un historique donné
    Calcul de la MAE pour chaque prédicteur à chaque pas de temps
  Limitation aux meilleurs prédicteurs dans le calcul de la valeur prédites
Utilisation retenue
  Prédicteurs composites :
    Une stratégie par prédicteur composite
    Panachage des trois stratégies avec des paramètres de réglage différents
  Prédicteur de synthèse
    Utilisation optionnelle d’une des trois stratégies

## Slide 34
Mise en oeuvre
06

## Slide 35: Structure des données
06

## Slide 36: Mise en œuvre
06
Industrialisation sous python
  Aucun traitement externe
  Une classe et des méthodes associées
  Pas de paramètres en dur, constantes centralisées, pas de variables globales
  Mise en place de seuils -> à faire pour les variations maxi
  Exploitation des résultats sous Excel
    Graphiques, tris, recherches
  Traitement des erreurs -> à compléter
  Documentation -> à compléter (dans le code et hors code)

## Slide 37: Classe prédicteur
06
Initialisation
  chargement bibliothèque,
  chargement des données stockées (b_pred*, coef_pred*, mem_moy_ana, buffer)
Méthodes avec prédiction
  Prediction : valeurs predites (6 valeurs : date courante+1 à date courante+6), filtrées ou non
Méthodes sans prédiction (utilise les résultats de la dernière prédiction)
  Info date : date de la dernière mesure
  Historique : valeurs passées (24 valeurs), pour les données non traitées ou filtrées ou écrétées
  Indicateur : Erreur absolue moyenne (et relative), coef correlation, Erreur moyenne, Variance, Erreur quadratique (et relative), Erreur type (et relative), pour les données non traitées ou filtrées ou écrétées
  Tendance : écart entre la moyenne des 2 dernières et des 2 prochaines heures
  Ecart tendance : moyenne des écarts absolus des 3 dernières tendances
Pour les méthodes de prédiction
  Option reset : réinitialisation des paramètres
  Calcul (et stockage) des valeurs prédites si non encore calculées
  Pas de prédiction si les données d’entrée sont hors intervalle ou passées
  Calcul intermédiaires à partir de valeurs moyennes si manque de données
  Prédiction faite mais non transmise si historique insuffisant (moins de 5 valeurs)

## Slide 38: Calcul des tendances et des écarts de tendance
06
Tendance prévue (instant t)
  Somme(2 prevues) – Somme(2 dernieres)
Tendance réelle (instant t)
  Somme(2 réelles) – Somme(2 dernieres)
Ecart tendance
  Ecart = abs(Tendance prévue – Tendance réelle)
  Ecart = abs(Somme(2 prevues) – Somme(2 réelles))
Moyenne
  Résultat = somme(écart(t=2 à t=4))/3

## Slide 39
Resultats station AIXA
(voir exemple video)
07

## Slide 40: Résultat prédicteurs
07
Prédicteurs unitaires
  Référence
    Moyenne 5h : 13,13 / 18,93
    Moyenne 24h : 15,35 / 16,60
    Pente : 8,9 / 21,53
    Prédiction h-1 : 9,02 / 11,37
    Prédiction h-1 filtrée : 9,23 / 11,37
  Analogie
    Varie de 6,56 à 7,02 / 11,31 à 11,70
  Paramètre
    Varie de 8,28 à 9,66 / 13,02 à 14,23
  Vent
    Varie de 10,28 à 12,38 / 13,52 à 14,36
Prédicteurs composites
  Varie de 6,72 à 6,77 / 10,95 à 11,11
  Varie de 6,67 à 6,79 / 10,69 à 11,07(sans vent)
Prédicteur de synthèse
  6,66 / 11,05
  6,66 / 10,80 (sans vent)
Exemple sur 900 valeurs N2AIXA (Ecart moyen h+1 et h+5)

## Slide 41: Résultat prédicteurs (cont’d)
07
Prédicteurs unitaires
  Référence
    Moyenne 24h : 8,68 / 9,63
    Pente : 5,5 / 10,96
    Prédiction h-1 : 5,68 / 7,46
    Prédiction h-1 filtrée : 5,59 / 7,46
  Analogie
    Varie de 4,06 à 4,52 / 7,6 à 7,85
  Paramètre
    Varie de 5,12 à 6,02 / 7,98 à 9,99
  Vent
    Varie de 7,03 à 8,31 / 12,01 à 13,14
Prédicteurs composites
  Varie de 4,24 à 4,31 / 7,14 à 7,35
  Varie de 4,17 à 4,26 / 6,99 à 7,36 (sans vent)
Prédicteur de synthèse
  4,25 / 7,18
  4,19 / 7,07 (sans vent)
Exemple sur 900 valeurs PCAIXA (Ecart moyen h+1 et h+5)

## Slide 42: Résultat prédicteurs (cont’d)
07
Prédicteurs unitaires
  Référence
    Moyenne 24h : 16,86 / 18,96
    Pente : 7,80 / 19,35
    Prédiction h-1 : 9,47 / 14,39
    Prédiction h-1 filtrée : 9,61 / 14,39
  Analogie
    Varie de 7,06 à 8,36 / 15,57 à 16,17
  Paramètre
    Varie de 8,67 à 9,49 / 15,79 à 18,26
  Vent
    Varie de 11,23 à 12,23 / 16,68 à 18,80
Prédicteurs composites
  Varie de 6,80 à 7,30 / 13,28 à 13,59
  Varie de 6,80 à 7,28 / 13,32 à 14,04 (sans vent)
Prédicteur de synthèse
  6,93 / 13,34
  6,96 / 13,76 (sans vent)
Exemple sur 900 valeurs O3AIXA (Ecart moyen h+1 et h+5)

## Slide 43: Prédiction globale
07
Prévision 1h
Bleu : mesure vert : estimé
N2AixA (juin <->octobre)
Version 03/10
Version 31/10
Version 31/10
Données filtrées
Version juin

## Slide 44: Prédiction globale (cont’d)
07
Bleu : mesure vert : estimé
Prévision 5h
N2AixA (juin <->octobre)
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 03/10 : écart moyen 12,43
  Prévision 31/10 : écart moyen 11,05 (37%)
  Prévision filtrée 31/10 : écart moyen 8,35 (28%)
Version 03/10
Version 31/10
Version 31/10
Données filtrées
Version juin

## Slide 45: Prédiction globale (cont’d)
07
Bleu : mesure
PC – Aixa
(30 – 900)
(200 – 300)
Prévision 5h
Prévision 1h
Prévision 1h : Écart : 4,29
Prévision 5h : Écart : 7,78
Version 03/10
Version 29/10
Version 03/10
Prévision 1h : Écart : 4,25
Prévision 5h : Écart : 7,14

## Slide 46: Prédiction globale (cont’d)
07
Bleu : mesure
O3 – Aixa
(30 – 900)
(200 – 300)
Prévision 5h
Prévision 1h
Version 03/10
Prévision 1h : Écart : 6,78
Prévision 5h : Écart : 14,25

## Slide 47
Prise en compte des parametres meteo
08

## Slide 48: Impact prédicteur vent
08
Résultats globaux (N2AIXA sur 900 heures) :
  Sans vent
    Prévison 1h : écart moyen 6,88
    Prévision 5h : écart moyen 12,43
Version 03/10
Avec pred vent
Avec pred vent
  Avec vent
    Prévison 1h : écart moyen 6,56 (gain : 4,7%)
    Prévision 5h : écart moyen 11,37 (gain : 8,7%)

## Slide 49: Impact prédicteur vent (cont’d)
08
Résultats globaux (PCAIXA sur 900 heures) :
  Sans prédiction vent
    Prévison 1h : écart moyen 4,29
    Prévision 5h : écart moyen 7,78
  Avec prédiction vent
    Prévison 1h : écart moyen 4,27 (gain 0,5%)
    Prévision 5h : écart moyen 7,41 (gain 4,8%)
Avec pred vent
Avec pred vent
Version 03/10

## Slide 50: Impact prédicteur vent (cont’d)
08
Résultats globaux (PCSTLO sur 900 heures) :
  Sans prédiction vent
    Prévison 1h : écart moyen 5,42
    Prévision 5h : écart moyen 11,77
  Avec prédiction vent
    Prévison 1h : écart moyen 5,61 (dégradation 3,5%)
    Prévision 5h : écart moyen 11,50 (gain 2,3%)
Avec pred vent
Avec pred vent
Version 03/10

## Slide 51: Impact prédicteur vent (cont’d)
08
Résultats globaux (O3AIXA sur 900 heures) :
  Sans prédiction vent
    Prévison 1h : écart moyen 6,78
    Prévision 5h : écart moyen 14,25
  Avec vent
    Prévison 1h : écart moyen 6,75 (gain 0,4%)
    Prévision 5h : écart moyen 13,65 (gain 4,2%)
Version 29/08
Version 29/08
Avec pred vent
Avec pred vent

## Slide 52
BOUCHER LES TROUS
(à traiter plus tard)
9

## Slide 53: Boucher les trous
09
Méthodologie 1
  Remplacer à chaque pas la valeur qui manque par la valeur prédite :
    Option 1 : Maintien de l’algorithme des prédicteurs
    Option 2 : Gel des coefficients des prédicteurs
Résultats
Réel (bleu)
Avec gel (gris)
Maintien (jaune)
Prédiction (bleu clair)
Signal périodique, pas de divergence
Résultats satisfaisants uniquement sur un horizon court

## Slide 54: Boucher les trous (cont’d)
09
Conséquences
  Se caler sur un niveau d’agrégation des données cohérent avec l’horizon de prédiction
    Ex. si 3 jours sont à reconstituer, traiter les données avec une période d’une journée -> valeurs prédite pour chaque jour
  Reconstruire les séquences horaires correspondant aux jours les plus proches des jours prédits
Variante possible
  Remplacer les valeurs qui manquent par les valeurs prédites sur l’horizon considéré
  > applicable qu’avec un horizon faible (moins de 10h ?)
Résultats
  À faire

## Slide 55: Boucher les trous (cont’d)
09
Méthodologie 2
  Utilisation de la corrélation entre les mesures :
    Choix des mesures les plus corrélées sur l’horizon fixé (linéaire) -> coefficient linéaire de Bravais-pearson (cf au dessus) pertinent ??
    Utilisation des moindres carrés pour calculer la droite de corrélation
Algorithme
  Mesure corrélation de Xj avec les autres Xt
  Xj(t+1) = aj*Xt(t+1) + bj avec :
    aj = (n*somme(Xj*Xt) – somme(Xj) * somme(Xt) ) / (n*somme(Xt**2) – (somme(Xt))**2)
    bj = (somme(Xt**2)*somme(Xj) – somme(Xt) * somme(Xt*Xj) ) / (n*somme(Xt**2) – (somme(Xt))**2)
  Si bj = 0 (cf exemples No2 et PC mais pas O3)
    aj = somme(Xj) / somme(Xt)
  Mise en place
    Option 1 : algorithme identique à la prévision avec les autres séries disponibles avec variation des coef tant que les données sont dispo et gel pour la période sans valeurs
    Option 2 : mesure composite avec les séries disponibles : Xt => somme (Xi)/nb (avec les nb Xi les plus proche du Xj cherché)

## Slide 56: Boucher les trous (cont’d)
09
1 : Aixa
2 : Aixc
3 : Cinq
4 : Plom
5 : Raba
5 : Stlo
Résultats NO2
  Valeurs proportionnelles -> Xprédite = aj x Xt
  Valeurs prédites similaires aux valeurs issues de prédicteurs
  Réintégration dans les prédicteurs pour la prédiction de la meilleure valeur pour « boucher les trous »

## Slide 57
Résultats autres stations
Annexe

## Slide 58: Prédiction globale
A
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
Prévision 5h
N2AixC
Version 03/10
Version 03/10
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart : 5,12
  Prévison 2h : Ecart : 7,17
  Prévison 3h : Ecart : 8,25
  Prévison 4h : Ecart : 8,82
  Prévision 5h : Ecart : 9,79

## Slide 59: Prédiction globale (cont’d)
A
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
N2Plom
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart moyen: 11,93
  Prévison 2h : Ecart moyen: 15,28
  Prévison 3h : Ecart moyen: 17,81 (22%)
  Prévison 4h : Ecart moyen: 20,57
  Prévision 5h : Ecart moyen : 21,79
Prévision 5h
Version 03/10

## Slide 60: Prédiction globale (cont’d)
A
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
N2Cinq
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart moyen 3,94
  Prévison 2h : Ecart moyen 5,86
  Prévison 3h : Ecart moyen 7,14
  Prévison 4h : Ecart moyen 7,99
  Prévision 5h : Ecart moyen 8,69
Prévision 5h
Version 03/10

## Slide 61: Prédiction globale (cont’d)
A
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
N2Raba
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart : 9,36
  Prévision 2h : Ecart : 13,05
  Prévision 3h : Ecart : 15,55
  Prévision 4h : Ecart : 17,14
  Prévision 5h : Ecart : 18,10
Prévision 5h

## Slide 62: Prédiction globale (cont’d)
A
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
N2Stlo
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart : 6,45 21%
  Prévision 2h : Ecart : 8,98
  Prévision 3h : Ecart : 10,58
  Prévision 4h : Ecart : 12,05
  Prévision 5h : Ecart : 13,15
Prévision 5h
Version 03/10

## Slide 63: Prédiction globale (cont’d)
A
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
O3CINQ
Prévision 5h
Version 03/10
Version 03/10
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart : 6,89 17%
  Prévision 2h : Ecart : 10,17
  Prévision 3h : Ecart : 12,29
  Prévision 4h : Ecart : 13,81
  Prévision 5h : Ecart : 15,18 36%

## Slide 64: Prédiction globale (cont’d)
A
Prévision 1h
Prévision 2h
Prévision 3h
Bleu : mesure
Prévision 4h
PCSTLO
Prévision 5h
Version 03/10
Résultats globaux (sur 900 heures) :
  Prévison 1h : Ecart : 5,42 22%
  Prévision 2h : Ecart : 8,20 32%
  Prévision 3h : Ecart : 9,92 38%
  Prévision 4h : Ecart : 11,04 42%
  Prévision 5h : Ecart : 11,77 44%